Műszaki Leírás

Rivus lakópark

Budapest XXII., Aszály u. 13-15.

Hrsz: 224688/7-13

# Kert

Kerítés:	Utcai kerítés mázolt acélrács kerítés elemek, acél zártszelvény keretben, tégla burkolatú és vakolt tömör részek váltakozásával. A személykapu melletti rész fedett, itt kerül elhelyezésre a hulladéktartály tároló kerti csappal a szemetes edények mosásra. A kerítés falában lesznek a postaládák és a kaputelefon kezelő panel. Az oldalsó kerítések 1,5 m magas drótfonatos kerítések készülnek. A lakóparkon belül a telekhatárok között kerítések nem készülnek.

A kertbe a gépjárművek behajtása motoros mozgatású úszó- vagy nyílókapukon keresztül történik. A földszinti és pinceszinti garázsokat motoros mozgatású szekcionált kapuk zárják le.

Világítás: kerti lámpák alkonykapcsolóval. (Ezeknek, az elektromos energia fogyasztását közös elektromos mérőóra méri.)

Öntözés: 7 db kerti locsoló csap. (Az itt felhasznált vízmennyiség a közös költségből fizetendő.)

Park:	Az épületek melletti telken kert épül nagy lombot nővesztő fákkal, gyepesítéssel. A személykapuktól a házak bejáratáig Viacolorral burkolt bejáró létesül.

A kertben gyermek játszótér készül homokozóval, ivókúttal, padokkal.

A zöldfelületeken lehetőség szerint 10 cm vastag humuszréteg kerül kialakításra, mely parkosítva és fásítva lesz.

# Épületek

Közös terek:	A lakópark területén 9 db különálló 4 lakásos lakóépület létesül. A Napraforgó és Vanilia elnevezésű épületek pincéjében garázsok és tárolók, a Mályva és Gyöngyvirág házak pincéjében tárolók készülnek. A többi épület alápincézetlen.

A földszinten lakások, garázsok, tárolók, takarítószer tároló helyiségek és közlekedők helyezkednek el.

A földszinti közlekedők falán kerülnek elhelyezésre a gáz-, víz- és elektromos mérők.

A lakószinteken közös közlekedőből nyílnak a lakások. A tetőtérben a közös közlekedőből lehet a fölső tetőre kijutni a tető és a kémény karbantartásához.

Gépjárműveknek:	Egyes épületekben garázsok, máshol nyitott kerti beállók létesülnek a gépkocsik elhelyezésére.

# Építési és szakipari munkák

Alapozás:	Vasbeton sávalapok és pilléralapok kombinációja készül vasbeton gerendaráccsal.

Szerkezetek:	Teherhordó falas épületek készülnek a szükséges helyeken monolit vb. pillérekkel. Sík monolit vasbeton födémek készülnek. Előregyártott vb. lépcsőkarok kerülnek elhelyezésre.

Falszerkezetek:

Homlokzati falak:	38 cm vtg. Porotherm téglafal

Belső válaszfalak:	10 cm vtg. Silka válaszfal

Lakáselválasztó falak:	25 cm vtg. Silka hanggátló lakáselválasztó fal.

Födémszerkezetek:	18 cm vtg. monolit vasbeton födém

Lépcsőszerkezet:	Előregyártott vasbeton lépcső

Tetőszerkezet:	Acél szerkezetű keretállásokra fa szerkezetű magas tető készül Bramac beton tetőcseréppel.

# Szigetelés

Vízszigetelések:	A pincefal körül és a pincepadló illetve földszinti padló alatt bitumenes lemez.

Hőszigetelések:

Koszorú körül:	Hungarocell hőszigetelés 8 cm

Lapostetőn:	15cm kőzetgyapot + 5 cm keményhab lemez a szarufák külső oldalán

Pincében:	A pince födémen 5 cm hőszigetelés kerül rögzítésre a földszinti lakások hőszigetelésére.

A pince beton oldalfalán 5 cm expandált lemez hőszigetelés készül 1 m-ig.

Hangszigetelés:

Lakások között:	Tömör 25 cm Silka hanggátló falazat

Padlón:	3 cm lépésálló hangszigetelés az aljzat alatt, a falaknál az aljzat dilatációval készül

Üvegezés:	4-16-4 mm rétegfelépítésű hőszigetelő üvegezés

# Nyílászárók

Lakásbejárati ajtó:	Acél szerkezetű lakásbejárati ajtók CPL borítású ajtólappal, biztonsági zárral, MABISZ minősítéssel, T30-as tűzállósági besorolással.

.

Belső nyílászárók:	Papírrácsbetétes, dekorlemezes, gyárilag színezett, utólag beépíthető, végleges felületkezelésű, megrendelő által választott színben

Homlokzati nyílászárók:	Fehér műanyag nyílászárók, kettős hőszigetelt üvegezéssel, rejtett minitokos műanyag redőnnyel, műanyag külső párkánnyal és fa belső ablakkönyöklővel.

Garázsajtók:	Hőszigetelt, elektromos mozgatású távirányítós műanyag garázsajtó

# Felületképzések

Külső felületképzés:	Ragasztott 1 cm vastag tégla díszburkoló elem, faburkolat és törtfehér színű vakolat váltakozása a terveken ábrázolt módon.

Épületen belül:	Vakolt falak és glettelt mennyezet mindenhol fehér diszperziós festéssel.

# Burkolatok

Közös előterek, lépcsők,

takarítószer kamra:	Gránitőrlemény lap, vagy kerámiapadló, 10 cm-es lábazattal.

Szobák:	Laminált padlólap: ragasztást nem igénylő, DPL (közvetlen préselésű) eljárással készült, HDF hordozó felületű („erős tömörségű rostlemez”), AC3 23/31 „legmagasabb lakossági felhasználás” és „kisforgalmú iroda” kopásállóság, választható színben, habszivacs alátéttel és laminált lábazati léccel.

Konyha:	Hidegburkolat dekorcsík nélkül, választható szín és típus.* (Csempeburkolat 60 cm szélességben a konyhapultnál, az alsó és felső elemek között.). A konyhabútort a lakás vételára nem tartalmazza, annak elkészítését nem vállaljuk.

Étkező:	Hidegburkolat választható szín és típus*, a kapcsolódó melegburkolattól szükség szerint lezáró profillal elválasztva.

Fürdőszoba:	Padló- és csempeburkolat (2,1 m magasságig, körben), választható szín és típus.*

WC:	Padló- és csempeburkolat (2,1 m magasságig, körben), választható szín és típus.*

Erkély:	Fagyálló gránitőrlemény vagy kerámia lap, az építész által kiválasztva, itt egyedi igények figyelembevételére nincs mód.

*A hidegburkolatok  egyedi igények szerint irodánkban választhatóak. Amennyiben a választott burkolatok ára a bruttó 4.000, Ft/m2 árat meghaladja, úgy a többletköltséget számítjuk fel. Burkolatterveket (fürdőszoba, konyha, wc) szakembereink ingyenesen elkészítik.

# Szaniterek, szerelvények

Mosdókagyló:	Fehér porcelán

Mosdó csaptelep:	Krómozott, egykaros, keverős

Kád:	Fehér acrylkád előlappal

Kád csaptelep:	Krómozott, egykaros, keverős

Zuhanygarnitúra:	Krómozott, egykaros, keverős

WC:	Fehér porcelán, öblítőtartállyal

# Fűtés, gázellátás, vízellátás

Fűtés:	Acél lapradiátorok a szobákban, konyhákban, fürdőszobákban, egyedi termosztátos hőmérséklet szabályozó szelepekkel a vonatkozó szabványok szerint számolva a fűtési igény alapján. WC-ben, kamrában, gardróbban fűtőtest nincs.

A lakásokban egyedi fűtés készül. A közlekedőben elhelyezett zárható szekrényben kerülnek elhelyezésre a 24 kW-os zárt égésterű gáz kazánok, melyek a használati melegvizet is termelik

Gázellátás:	A lakásokba gázt bevezetni külön kérésre sem lehet. Az épületben gáz csak a kazánokig kerül kiépítésre, a konyhákig nem vezethető el, gáztűzhely kialakítására nincs mód.
Az egyes lakások gázfogyasztását a földszinten elhelyezett mérőkkel mérjük.

Vízellátás:	A használati melegvizet lakásonként a gázkazánnal állítjuk elő. Az egyedi hidegvízmérő órák a földszinten a közös közlekedőkben lesznek elhelyezve.

Költségek:	Mind a gáz, mind a víz, mind az elektromos energia felhasználását lakásonként külön-külön, egyedi mérőkkel biztosítjuk (gázmérő, hidegvízmérő óra és ELMŰ mérőóra a földszinti közös közlekedőkben). A közös területek (gépkocsi tárolók, közlekedők, takarítószer kamra, kert) világítását és fűtését közös mérőkkel mérjük, melyért a lakóközösség a közös költségből fizet.

# Elektromos berendezések

Fogyasztásmérők:	ELMŰ mérőóra a földszinten a közös közlekedőkben.

Elektromos teljesítmény:	10 kW (3x16A) elektromos teljesítményt alapáron biztosítunk, e fölött az ELMÜ díjszabása szerinti többletfejlesztést kell megfizetni.

Elektromos szerelés:	Védőcsőbe szerelt rézvezetékek, fehér Prodax szerelvényekkel. (Tárolóban, takarítószer kamrában, valamint gépkocsi tárolóban falakon kívül vezetve.)

Dugaszoló aljzatok:	Dugaszoló aljzatok: szobánként 2db+1db takarító dugalj, fürdőszoba: 2db+ 1db mosógép számára, előszoba: 1db, konyha: 4db+1db hűtő, +1 db mosogatógép számára

Világító testek:	Lámpatestek nem kerülnek elhelyezésre, helyette ideiglenes világítás készül (foglalat izzóval).

Lépcsőházi világítás:	Egyedi lámpatestek

Tároló és gépkocsi tároló

világítás:	Porcelán alj, burával

Külső világítások:	A gyalogos bejárat, a járda valamint a gépkocsi lehajtó mellett egyedi kültéri lámpatestekkel világítás létesül.

# Telefon, antenna

Telefon:	Lakásonként 1 db CAT 5 típusú ISDN aljzat

Antenna:	A nappali szobában 1 db kábeltévé csatlakozáshoz alkalmas aljzat

Kaputelefon:	A lakásokban, a bejárati ajtó mellett kerül a kaputelefon beltéri egysége felszerelésre.

Riasztórendszer:	Riasztórendszer védőcsövezése és vezetékezése, szobánként 1, valamint a nyitásérzékelő kiállásával a bejárati ajtónál. A vezérlő egység helye a bejárati ajtó mellett kerül kialakításra.

# Egyéb feltételek, egyedi igények

Változtatási lehetőségek:

A lakások belső kialakítását érintő egyedi változtatásokat esetenként többletköltségért az alábbiak szerint lehet megvalósítani:

        A változtatás nem érintheti az épület külső megjelenését és szerkezeti rendszerét.

        A változtatás nem jelenthet hátrányt sem a leendő tulajdonos társak, sem harmadik személy részére.

        A változtatás nem jelenthet minőségi visszalépést az épület műszaki paraméterei és megjelenése szempontjából.

        A változtatás nem érintheti a társasház megvalósításának ütemtervét, és az azzal kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat és jogokat.

       A változtatás végrehajtása csak Eladó hozzájárulásával, külön megállapodás alapján, a többletköltségek kiegyenlítése után történhet.

Többletköltség nélkül választható termékek:

        Lapburkolatok, az Eladó által bemutatott színmintából bruttó 4.000,-Ft/m2 értékhatárig.

        Laminált parkettaburkolat, az Eladó által bemutatott színmintából.

        Belső ajtók, az Eladó által bemutatott színmintából.

Egyéb feltételek:

        A lakás egyedi kialakítását a Lakás Műszaki leírás jegyzőkönyv rögzíti (burkolatok, ajtók stb.), melyet a szerződés aláírásától számított 15 napon belül irodánkban kell felvenni és aláírni. Amennyiben a módosítások többletköltségeket jelentenek a vételárhoz képest, úgy annak összegét Vevő köteles Lakás Műszaki leírás aláírását követő 15 napon belül kiegyenlíteni. Fenti határidők elmulasztása esetén Eladó a lakást az általa meghatározott módon készíti el.

        A többletköltségek kiszámítása a Kiegészítő Árlista alapján történik.

        A Lakás Műszaki leírás jegyzőkönyv aláírását követően további módosításokat nem áll módunkban elfogadni.

        Vevő által hozott anyag beépítését csak előzetes egyeztetés alapján vállaljuk.

        Amennyiben megvalósítható, úgy Eladó ajánlatot ad a változtatásra. Az ajánlati ár tartalmazza a beszerzési és beépítési költségeket, a felmerülő műszaki bonyolítási díjat és 10% fedezetet.

        Az ajánlat elfogadása esetén felek az adásvételi szerződést módosítják.

       Az Eladó nem köteles minden Vevő által előterjesztett módosítási igényt teljesíteni. Bonyolult, és a tervtől jelentős mértékben eltérő kialakítások elkészítését nem vállalja.

        Minden esetben az értékesítő kolléga által adott tájékoztatás (általános és műszaki paraméterek) az irányadó, máshonnan kapott információk nem vehetők figyelembe.

A műszaki leírásban szereplő anyagok azonos minőségű termékekre történő cseréjének jogát Eladó fenntartja.

Budapest, 2015. augusztus 24.

| Gézavár Lakópark Kft. |  | Vevő(k) |
| --- | --- | --- |